## Slide 1: Trường đại học bách khoa Khoa điện tử và viễn thông
Group:
Nguyễn Ngọc Hà
Lưu Văn Hùng
Trần Duy Huy
Lê Mạnh Hùng
Nguyễn Đình Hùng Anh
Nguyễn Tiến Thành
BÁO CÁO LAB2
HỌC PHẦN: TỔ CHỨC MÁY TÍNH
NHÓM HP: 17.NH40
GVHD: HỒ VIẾT VIỆT

## Slide 2
Yêu cầu thiết kế:
Thực hiện các phép toán: AND, OR, ADD, SUB
Cờ lệnh: zero, carryout, overflow, negative
Cấu tạo khối ALU:
Tín hiệu điều khiển 4 bit để chọn phép toán sẽ
thực hiện
2 ngõ vào BusA, BusB 64 bit
1 ngõ ra Output 64 bit
Các cờ ngõ ra: zero, carryout, overflow, negative
I. GIỚI THIỆU CHUNG
ALU 64 BIT
Out put
Zero
Overflow
CarryOut
Negative
Bus A
Bus B
ALU Control
64
64
64

## Slide 3
1. THIẾT KẾ ALU 1 BIT
II. THIẾT KẾ
and
or
add
sub
MUX
ALU Control
Output
A
B
A
B
A
B
A
B

## Slide 4
1. THIẾT KẾ ALU 1 BIT
1.1. Bộ and 1 bit
Sử dụng bộ and có sẵn trong logisim
II. THIẾT KẾ
Input |  | Output
A | B | A and B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 5
1. THIẾT KẾ ALU 1 BIT
1.2. Bộ or 1 bit
Sử dụng bộ and có sẵn trong logisim
II. THIẾT KẾ
Input |  | Output
A | B | A or B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 6
1. THIẾT KẾ ALU 1 BIT
1.3. Bộ add 1 bit
Sử dụng bộ add có sẵn trong logisim
II. THIẾT KẾ
Input |  |  | Output | 
A | B | Cin | SUM | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 7
1. THIẾT KẾ ALU 1 BIT
1.3. Bộ sub 1 bit
Ta có: A-B=A+B’+1
Xây dựng bộ trừ từ bộ cộng
Để thực hiện phép trừ ta cần cho
Cin=1 và Binvert=1
II. THIẾT KẾ

## Slide 8
1. THIẾT KẾ ALU 1 BIT
Ghép các bộ đã thiết kế lại với nhau và sử dụng 1 bộ mux để lựa chọn phép
toán sẽ thực hiện
II. THIẾT KẾ

## Slide 9
2. THIẾT KẾ ALU 64 BIT
Ghép 64 ALU 1 bit ta được ALU 64 bit
II. THIẾT KẾ
ALU0
ALU1
ALU63
A0
B0
A1
B1
A63
B63
Result0
Result1
Result63
.
.
.
Cin
Cout
Cin
Cout

## Slide 10
2. THIẾT KẾ ALU 64 BIT
Thiết kế các cờ lệnh
1. Cờ zero:
Được set khi kết quả bằng 0
Để kiểm tra cờ zero ta sử dụng 1 bộ OR từ bit 0
đến 31 và 1 bộ OR từ bit 32 đến 63 của kết quả,
sau đó NOR lại với nhau
II. THIẾT KẾ

## Slide 11
2. THIẾT KẾ ALU 64 BIT
Thiết kế các cờ lệnh
2. Cờ CarryOut:
Tràn khi thực hiện cộng trừ với số không dấu
Xảy ra khi có nhớ (mượn) từ MSB
Cờ carry chính là Cout của phép cộng hoặc phép trừ
Cout=1 cờ được set
Cout=0 cờ không được set
II. THIẾT KẾ

## Slide 12
2. THIẾT KẾ ALU 64 BIT
Thiết kế các cờ lệnh
3. Cờ Overflow
Overflow( tràn khi thực hiện cộng trừ số có dấu,
xảy ra khi vượt quá giới hạn tính toán )
Để xác định Overflow ta XOR giữa Cin và Cout ở
bit 63
II. THIẾT KẾ
Input |  | Output
Cin(63) | Cout | Overflow
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 13
2. THIẾT KẾ ALU 64 BIT
Thiết kế các cờ lệnh
4. Cờ Negative
Gán cờ negative bằng bit 63 của kết quả
Bit 63=1(kết quả âm): cờ được set
Bit 63=0(kết quả dương): cờ không được set
II. THIẾT KẾ

## Slide 14
II. THIẾT KẾ

## Slide 15
II. THIẾT KẾ

## Slide 16: Thank you